## Obložková zárubeň vnitřní skládací

## – šíře ostění větší 360 mm

### MONTÁŽNÍ  NÁVOD

- Před zahájením montáže zkontrolujeme  kompletnost

dodávky dle seznamu montážních  dílů  a  materiálů,

který je uveden na konci montážního návodu.

- Připravíme si rovnou montážní plochu.

- Na montážní plochu položíme závěsovou stojku s ostěním.

- Následně na stykové plochy závěsové stojky naneseme montážní lepidlo. Přiložíme vrchní obložku s ostěním a provedeme její nastavení dle detailu A. Obložky pevně spojíme pomocí excentru, středové díly natupo pomocí vrutů ( obr. řez zárubní ) . Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a připevníme obložku s protiplechem a ostěním.

- Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního

otvoru ve stěně, který musí být po celé výšce min. o    100 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 50 mm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří). Dle náčrtu rozmístíme               montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubní v důsledku

tlaků vyvozovaných působením nízkoexpanzní montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální montážní sady. Před zapěněním nízkoexpanzní pěnou je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách.

- Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodu 3 tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení naneseme do drážek středových částí zárubní bodově

akrylátový tmel, tím zafixujeme  zadní  obkladový rám.

- Do předvrtaných otvorů vložíme závěsy a z boku

polodrážky utáhneme v držáku pomocí šestihranného klíče. V případě zárubně pro vyšší nosnost závěsy našroubujeme do dubového hranolu.

- Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou. Tímto se omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah. Pro snadnější a přesné osazení zárubně doporučujeme provádět montáž za použití zavěšeného dveřního křídla.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí   být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

UPOZORNĚNÍ :

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení). U zárubní dodaných bez povrchové úpravy (zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme na dodržení polodrážky 29 mm na závěsové / protiplechové straně zárubně.

Seznam montážních dílů a materiálu

- Boční díl závěsový (s připevněnými závěsy)

šířka dle objednávky-viz označení na obalu	1 ks

- Boční díl s protiplechem

šířka dle objednávky – viz označení na obalu 	1 ks

- Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně (délka dle jmenovité  šířky zárubně, šířka středu dle objednávky  -viz označení na obalu)	1 ks

- Vrchní obložka „slepá"(délka dle jmenovité šířky zárubně,

-viz označení na obalu)	1 ks

- Těsnění (délka dle rozměru zárubně, min 5 m)	1 ks

6.	Spojovací kování – „excentrická spojka	4 ks 7.	Vrut 4,5 x 45 mm                        	4 ks

8.	Krytka                        	                                                                                                       3 ks

9.    Zárubňový pant                                                                                                                           3 ks

10.  Držák závěsu                                                                                                                               3 ks